## Slide 1: 化学中毒检测技术介绍
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3: 一、突发化学中毒应急检测技术 现状和发展趋势

## Slide 4: 应急检测工作内容：
事故原因的初步推断
快速捕捉到现场的样品
现场快速检测
实验室确证检测
检测数据的处理
检测结果的判断

## Slide 5: （一）中毒检测技术的国际状况

## Slide 6: 国外情况：
美国、英国等国家CDC或职业卫生研究机构均设有应急支持：
---毒物的介绍 、使用情况、接触情况、作用机理、中毒症状、治疗、进一步联系等
---中毒检测网络实验室（三级）
中毒检测方法技术：
---依据NIOSH Methods 和 EPA Methods

## Slide 7: 美国NIOSH 部分便携式仪器检测方法:
便携式气相色谱
苯 3700
三氯乙烯 3701
环氧乙烷 3702
全氯乙烯 3704
六氟化硫 6602
二氧化碳 6603
便携式X衍射荧光
铅 7702
便携式红外光谱仪
      氧化亚氮 6600
电化学传感器检测方法
氧 6601
一氧化碳 6604

## Slide 8: （二）国内中毒检测技术的现状

## Slide 9: 实验室状况：
数据来源：
全国46家省、市、行业疾病预防控制中心和职业病防治院中毒监测实验室
参与中毒检测方式：单纯实验室检测
现场与实验室结合
人员配置：2---24人

## Slide 10: 现场快速中毒检测仪器配置种类：
20家省级实验室（截至2006年8月）
配备种类---- 9家----0种
7家----1种
3家-----2种
1家-----4种
21家市级实验室（截至2006年8月）
配置情况---- 12家—0种
6家----1种
1家---2种
1家---3种

## Slide 11: 现场快速中毒检测仪器配置种类：
便携式气相色谱仪
便携式固液测定仪
便携式分光光度计
气体快速直读检测仪
TVOC测定仪
甲醛分析仪
便携式气相色谱-质谱

## Slide 12: 主要检测的化学中毒：
有毒气体---硫化氢、一氧化碳、氮氧化物、氯气、氨气、磷化氢、二硫化碳 、氰化氢
挥发性有机物---苯、三甲基氯化锡、二甲基甲酰胺 、三氯乙烯、氯仿、正己烷 、甲醇、氨基甲酸酯类
重金属----砷、汞、铅、镉、铬、锰、铊
剧毒化学品---氰化钠
农药-----有机磷农药、溴氰菊酯类农药、百草枯
兽药----毒鼠强、氟乙酰胺

## Slide 13: （三）快速检测技术发展情况

## Slide 14: 中毒检测技术分类：
现场快速检测技术
实验室确证检测技术

## Slide 15: 化学物质定性方法：
        红外光谱
        紫外光谱
        质谱
        核磁共振

## Slide 16: 目前现场快速检测设备供应状况：
化学法：---快速检气管
仪器法：
      传感器法
      气相色谱法
      气相色谱质谱法
      光电离子化法
      红外光谱法
      可见光谱法

## Slide 17: 检气管
苯----200ml----80s----棕绿色
甲苯----100ml----60s----褐色
二甲苯----100ml----70s----褐色
三氯乙烯----100ml----60s灰黄----需加氧化管
正己烷----100ml----60s----绿色
氨----100ml----40s----兰色
国内化合物种类较少；
国外较多，价格较高；

## Slide 18: 主要用途
安全报警
主要进行定量和半定量分析
定性分析的干扰
湿度、温度、干扰物质对定量的影响

## Slide 19: 使用注意事项：

## Slide 20: 快速检测化学试剂盒：
氨
铝
氯化物
无氯
总氯
铜
氟化物
铁
硝酸盐
亚硝酸盐
磷酸盐
硅酸
硫酸盐
锌
主要用于常量分析和微量分析

## Slide 21: 化学常用电化学传感器：
O2、 O3、
CO、CO2
H2S、SO2
Cl2 、ClO2 、HCl
NO、NO2、
H2、HF、PH3、HCN、NH3、AsH3
CHOH、氯乙烯、甲苯、可燃气等
特异性差、干扰、定量；
不能作为定性和定量的依据；
只能作为报警和半定量的参考。

## Slide 22: 便携式气相色谱仪
色谱原理与实验室的相同
检测器
— PID
---MAID
---FID
主要进行定量分析；无法进行定性分析

## Slide 23: 便携式气相色谱-质谱仪
特点： 未知化合物的定性和定量分析
仪器操作较复杂
价格昂贵
适用范围：挥发性有机化合物

## Slide 24: 实验室快速检测技术情况：
依据职业卫生检测标准方法
大部分方法是每种方法针对一种化合物
缺乏定性分析的表准方法
多通道大容量的检测方法---研究阶段

## Slide 25: 亟待解决的问题：
现场样品的收集---代表性和规范性
快速检测确证仪器---应用研究和功能扩展
快速检气管的开发
快速检测技术储备---标准方法的建立
现场快速应急检测报告的定位
实验室多通道快速检测技术
中毒检测技术指导规范--未知原因
应急检测技术合作和支持网络

## Slide 26: 二、现场样品采集

## Slide 27: 已知空气样品采集：
依据检测标准方法进行样品采集
快速样品采集
    采气罐
    采气袋
    注意问题：采样的代表性、采样体积、满足分析方法

## Slide 28: 未知空气样品的采集
采气罐、采气袋
通用型吸附剂采样：TENAX
常用吸附剂联合串联采样
    聚四氟乙烯滤膜
    超细纤维滤膜
    活性碳管
    硅胶管
    XAD系列

## Slide 29: 可疑物质样品采集：
采样容器的选择：
    玻璃
    聚四氟乙烯材料容器
采样体积

## Slide 30: 生物样品的采集：
血液—肝素抗凝血 >2ml
尿液 >50ml
组织 >5g
毛发 >20mg
体液 >5ml

## Slide 31: 容器的选择
玻璃容器
聚氯乙烯
密闭性好

## Slide 32: 三、中毒检测质量控制

## Slide 33: 检测质量控制的关键点：
现场样品采集
现场快速检测
实验室检测
结果的处理

## Slide 34: 现场样品的采集：
采样的控制点 症状—推断--？--确定检测
对象
容器的选择 --？-- 空气/液体/固体
样品的储存和运输 --？--- 条件
对照品的选择

## Slide 35: 现场快速检测的质量控制：
确定检测目标
正确选择检测材料和检测对象
检测方法的选择
---定性 确证技术 干扰
---定量 方法
---职业卫生检测方法的缺欠
模拟现场的应用

## Slide 36: 检测方法的选择
标准方法
文献方法
方法的实验室验证
建立的方法
依据研究规范、技术参数
方法的比对

## Slide 37: 实验室内的质量控制：
样品的重复检测
----人员比对
----仪器比对
留样复检

## Slide 38: 实验室检测过程中的质量控制：
样品对照 ：阳性对照、阴性对照
试剂空白
精密度、准确度参数
检出限
一级标准物质的使用
二级标准物质的使用
质量控制物质的使用

## Slide 39: 检测结果的处理：
批内检测结果的处理
批间检测结果的处理
结果的校正

## Slide 40: 实验室间的质量控制：
实验室间的样品检测再现 定性
实验室间的样品检测结果的比对 定量

## Slide 41: 事例：
河北承德“铅中毒事件”
---实验室检测数据与人群数据资料
甘肃天水“环境污染铅中毒事件”
---对照人群的检测
---实验室间的比对
河南“铊投毒案件”
---对照样品的检测

## Slide 42: 案例：
韩国大使馆黄正一
定性---
甲案碟啉/阿糖胞苷---长春新碱
定性----环境所
西南制药厂---双氯甲醚
定性-----重庆CDC

## Slide 43: 感谢聆听
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
微信公众号
抖音