## Slide 1: Development and implementation of an emergency response plan
应急响应计划的制定和执行
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3: 目的
应急准备方案旨在通过确保各级别能快速充分地交流消息并作出反应，使HSE和可靠性对员工、社区、财物及现场和非现场操作的影响减至最低，从而起到保护作用。（ALCP-05危机管理）
事故应急救援预案，应急救援体系对发生事故后，及时组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失具有十分重要的作用。（《安全生产法》第五章—应急救援和事故调查处理）

## Slide 4
应急预案基础知识

## Slide 5: 事故理论
环：环境不良
法：管理缺陷
物：物料的异常状态
机：机器的不安全状态
现场管理
人：人的不安全行为

## Slide 6: 防范事故的策略
工程预防措施
本质安全本质安全
Engineering
预防教育对策
人的素质
Education
管理预防对策
系统调剂
Enforcement
3E策略

## Slide 7: 不同的对策体系
1
2
3
事前预防
事中救援
事后处理
1
2
3
事故应急救援体系

## Slide 8: 应急预案理论
应急系统的构成
  应急计划（预案）
    预案、通讯联络资料等
  应急组织
    各职能部门职责
  应急技术
    抢险技术装备等
  应急设施
    通讯器材、报警系统、消防系统、医疗急救系统
  外援机构
    专业机构、消防、医疗等

## Slide 9: 应急预案
定义
  针对可能发生的突发事件，为迅速、有效、有序地开展应急行动，而预先制定的方案。用以明确事前、事发、事中、事后的各个进程中，谁来做，怎样做，何时做以及相应的资源和策略等。
目的
  使任何可能引起的紧急情况不扩大，并尽可能的排除它们。
  减少紧急事件对人、财产和环境所产生的不利影响。

## Slide 10: 应急预案理论
依据
  事故类型
  物质特性
  风险评估等级等
分类
  总体应急预案
  全面考虑应急队伍能力和责任，包括对紧急情况应急救援体系的预防、准备、现场应急、恢复等过程指导的综合预案。
  专项应急预案
  针对某种特定紧急情况，如台风、危险物质泄漏、火灾等的应急而制定的。

## Slide 11: 应急预案编制
组建编制队伍
危险及应急
能力分析
预案编制
评审发布
预案实施

## Slide 12: 原则
统一领导
  预案应明确公司在应急工作的领导作用和责任。
层次分明
  按层次划分，做到应尽的职责。
部门分工负责
  对于预案中涉及的预防、紧急响应、相关保障、恢复重建等环节，应明确各部门的职能分工，不可形成扯皮。
综合协调
  在制定的过程中，如涉及的工作职能空档，要明确综合协调的职能机构和人员，做到职能间的相互结合。
宏观要求和实际操作相结合
  制定预案时，要从宏观角度出发，总揽全局，把涉及的主要灾害都囊括起来，形成总体预案。并可根据实际操作，形成应对各灾害的分预案。

## Slide 13: 队伍组建
预案编制小组组长最好由工厂/企业领导担任，以增强预案的权威性，促进工作的实施。
预案在编制过程中或编制完成后，应征求各应急响应部门的意见，包括管理人员、普通员工、HSE人员、相关企业等。

## Slide 14: 危险及应急能力分析
法律法规分析
风险分析
  历史情况
  地理因素
  技术问题
  人的因素
  物理因素
  管制因素
  危险分析应该全面周到，从时间、空间、物质和人员上都要考虑。
应急能力分析
  所需要的资源与能力是否配备齐全
  外部资源能否在需要时及时到位
  是否还有其他可以优先利用的资源
Notes: 法律法规分析 分析国家法律、地方政府法规与规章，调研现有预案内容包括政府与本单位的预案，如疏散预案、消防预案、工厂停产关闭的规定、员工手册、危险品预案、安全评价程序、风险管理预案、资金投入方案、互助协议等。
风险分析
(1)历史情况。本单位及其他兄弟单位，所在社区以往发生过的紧急情况，包括火灾、危险物质泄漏、极端天气、交通事故、地震、飓风、龙卷风等。 (2)地理因素。单位所处地理位置，如邻近洪水区域，地震断裂带和大坝邻近危险化学品的生产、贮存、使用和运输企业；邻近重大交通干线和机场，邻近核电厂等。 (3)技术问题。某工艺或系统出现故障可能产生的后果，包括火灾、爆炸和危险品事故，安全系统失灵，通讯系统失灵，计算机系统失灵，电力故障，加热和冷却系统故障等。 (4)人的因素。人的失误可能是因为下列原因造成的：培训不足，工作没有连续性，粗心大意，错误操作，疲劳等。 (5)物理因素。考虑设施建设的物理条件，危险工艺和副产品，易燃品的贮存，设备的布置，照明，紧急通道与出口，避难场所邻近区域等。 （6）管制因素。彻底分析紧急情况，考虑如下情况的后果：出入禁区，电力故障，通讯电缆中断，燃气管道破裂}水害，烟害，结构受损，空气或水污染，爆炸，建筑物倒塌，化学品泄漏等。 危险分析应该全面周到，从时间、空间、物质和人员上都要考虑。并且要根据危险对人身、财产、环境和生产经营的潜在影响来确定各类危险的大小，确定哪些风险是重点关注的风险。
应急能力分析 针对各类紧急情况，确认现有的综合响应能力。包括各类应急响应资源，人力、物力和能力。为此，应考虑每一潜在紧急情况从发生、发展到结束所需要的资源。对每一紧急情况应考虑如下问题： (1)所需要的资源与能力是否配备齐全。 (2)外部资源能否在需要时及时到位。 (3)是否还有其他可以优先利用的资源。 如果答案是肯定的，可以继续下一步骤工作。如果答案是否定的，则应提出整改方案。例如：编制额外的应急程序、开展额外的培训、采购额外的设备、编制互助协议，签订专项合同或协议等。

## Slide 15: 预案编制
概述
管理
要素
响应
程序
支持
文件
目标
方针
职责
潜在风险
指挥与控制
通讯
救援与抢救
恢复与重建
应急通讯录
平面图
资源清单
采取的行动
必要的流程图

## Slide 16: 评审发布
预案应该经过管理人员、应急管理人员和应急响应人员充分讨论和修订、评审，经批准后发布预案。

## Slide 17: 预案实施
预案经批准后实施生效。
预案实施不仅指在紧急情况时的执行，应将预案融入工厂的整体活动、包括预案的培训和演练等。
所有在工厂工作或来访人员都应接受培训。定期组织员工讨论或评审、给于技术培训、应急响应设备的使用、疏散演习、全面演习等。
应急预案每年至少应评审一次，应至少考虑：
  风险有无变化
  预案是否根据工厂的布局和工艺变化而更新
  新员工是否经过培训
  预案中的联络人信息是否正确

## Slide 18: 预案内容
安全生产
公共卫生
自然灾害
恐怖袭击

## Slide 19
安全生产预案

## Slide 20: 安全生产 – 总则
编制目的
  简述应急预案编制的目的、作用等。
编制依据
  简述应急预案编制所依据的法律法规、规章，以及有关行业管理规定、技术规范和标准等。
适用范围
  说明应急预案适用的区域范围，以及事故的类型、级别。
应急预案体系
  说明本单位应急预案体系的构成情况。
应急工作原则
  说明本单位应急工作的原则，内容应简明扼要、明确具体。

## Slide 21: 安全生产 – 生产经营单位的危险性分析
生产经营单位概况
  主要包括单位地址、从业人数、隶属关系、主要原材料、主要产品、产量等内容，以及周边重大危险源、重要设施、目标、场所和周边布局情况。
  必要时，可附平面图进行说明。
危险源与风险分析
  主要阐述本单位存在的危险源及风险分析结果。

## Slide 22: 安全生产 – 组织机构及职责
应急组织体系
  明确应急组织形式，构成单位或人员，并尽可能以结构图的形式表示出来。
指挥机构及职责
  明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥、各成员单位及其相应职责。应急救援指挥机构根据事故类型和应急工作需要，可以设置相应的应急救援工作小组，并明确各小组的工作任务及职责。

## Slide 23: 安全生产 – 预防与预警
危险源监控
  明确本单位对危险源监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施。
预警行动
  明确事故预警的条件、方式、方法和信息的发布程序。
信息报告与处置
  按照有关规定，明确事故及未遂伤亡事故信息报告与处置办法。
    信息报告与通知
    明确24小时应急值守电话、事故信息接收和通报程序。
    信息上报
    明确事故发生后向上级主管部门和地方人民政府报告事故信息的流程、内容和时限。
    信息传递
    明确事故发生后向有关部门或单位通报事故信息的方法和程序。

## Slide 24: 安全生产 – 应急响应
响应分级
  针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事故分为不同的等级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。
响应程序
  根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。
应急结束
  明确应急终止的条件。事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经事故现场应急指挥机构批准后，现场应急结束。应急结束后，应明确：
    事故情况上报事项；
    需向事故调查处理小组移交的相关事项；
    事故应急救援工作总结报告。

## Slide 25: 安全生产 – 信息发布
明确事故信息发布的部门，发布原则。事故信息应由事故现场指挥通知公司指定的新闻发言人及时准确向新闻媒体通报事故信息。

## Slide 26: 安全生产 – 后期处置
主要包括污染物处理、事故后果影响消除、生产秩序恢复、善后赔偿、抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订等内容。

## Slide 27: 安全生产 – 保障措施
通信与信息保障
  明确与应急工作相关联的单位或人员通信联系方式和方法，并提供备用方案。建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。
应急队伍保障
  明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。
应急物资装备保障
  明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。
经费保障
  明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时生产经营单位应急经费的及时到位。
其他保障
  根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施（如：交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等）。

## Slide 28: 安全生产 – 培训与演练
培训
  明确对本单位人员开展的应急培训计划、方式和要求。如果预案涉及到社区和居民，要做好宣传教育和告知等工作。
演练
  明确应急演练的规模、方式、频次、范围、内容、组织、评估、总结等内容。

## Slide 29: 应急预案的内容
应急预案的编制应当符合下列基本要求：
（一）符合有关法律、法规、规章和标准的规定；
（二）结合本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况；
（三）结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况；
（四）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施；
（五）有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应；
（六）有明确的应急保障措施，并能满足本地区、本部门、本单位的应急工作要求；
（七）预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确；
（八）预案内容与相关应急预案相互衔接。

## Slide 30: 安全生产 – 附则
术语和定义
  对应急预案涉及的一些术语进行定义。
应急预案备案
  明确本应急预案的报备部门。
维护和更新
  明确应急预案维护和更新的基本要求，定期进行评审，实现可持续改进。
制定与解释
  明确应急预案负责制定与解释的部门。
应急预案实施
  明确应急预案实施的具体时间。

## Slide 31
专项预案

## Slide 32: 专项应急预案
事故类型和危害程度分析
  在危险源评估的基础上，对其可能发生的事故类型和可能发生的季节及其严重程度进行确定。
预防与预警
  危险源监控
    明确本单位对危险源监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施。
  预警行动
    明确具体事故预警的条件、方式、方法和信息的发布程序。
  信息报告程序
    主要包括：
    a）确定报警系统及程序；
    b）确定现场报警方式，如电话、警报器等；
    c）确定24小时与相关部门的通讯、联络方式；
    d）明确相互认可的通告、报警形式和内容；
    e）明确应急反应人员向外求援的方式。

## Slide 33: 专项应急预案
应急处置
  响应分级
    针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事故分为不同的等级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。
  响应程序
    根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急等响应程序。
  处置措施
    针对本单位事故类别和可能发生的事故特点、危险性，制定的应急处置措施（如：火灾、泄漏等事故应急处置措施）。
Notes: 应急处置主要包括以下内容：
1）事故应急处置程序。根据可能发生的事故类别及现场情况，明确事故报警、各项应急措施启动、应急救护人员的引导、事故扩大及同企业应急预案的衔接的程序。
2）现场应急处置措施。针对可能发生的火灾、爆炸、危险化学品泄漏、坍塌、水患、机动车辆伤害等，从操作措施、工艺流程、现场处置、事故控制，人员救护、消防、现场恢复等方面制定明确的应急处置措施。
3）报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员，事故报告的基本要求和内容。

## Slide 34: 注意事项
佩戴个人防护器具方面的注意事项；
使用抢险救援器材方面的注意事项；
采取救援对策或措施方面的注意事项；
现场自救和互救注意事项；
现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项；
应急救援结束后的注意事项；
其他需要特别警示的事项。

## Slide 35: 参考资料
预案类
  国家突发公共事件总体预案
  国家安全生产事故应急预案
  生产安全事故应急预案管理办法
  国家自然灾害救助应急预案
  上海市灾害事故紧急处置总体预案
行业标准
  生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则
网站
  http://www.emc.gov.cn/yagl/yjglyagl.htm
  国家安全生产应急救援指挥中心

## Slide 36: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音