## Slide 1
学会辨识
安全色
安全标志

## Slide 3
、
，

## Slide 4
这些颜色和标志
你知道是什么意思吗

## Slide 5
国标说
安全色是传递安全信息含义的颜色
安全标志是表达特定安全信息的标志

## Slide 6: 所 以 说 安 全 色 和 安 全 标 志 很

## Slide 7
安全色

## Slide 8: 安全色呢
什么是

## Slide 9
安全色就是传递安全信息含义的颜色。
包括红、蓝、黄、绿四种颜色
红
黄
蓝
绿
安全色
GB2893-2008

## Slide 10
今天我一起 聊一聊安全色

## Slide 11
传递禁止、停止、危险或提示
消防设备、设施的信息。
安全色
红色
红
红色

## Slide 12
禁止转动
各种禁止标志
参照GB 2894
交通禁令标志
参照GB 5768
消防按钮
消防设备标志
参照GB 13495
安全色
红色

## Slide 13
禁止转动
机械的停止按钮、刹车及停 车装置的操纵手柄；
仪表刻度盘 上极限位置的刻度
消防按钮
各种危险信号旗等
安全色
红色

## Slide 14
红色
就是 千万不能这么干

## Slide 15
传递注意、警告的信息
安全色
黄色
黄
黄色

## Slide 16
道路 交通标志和标线中警告标志 参照GB 5768
注意安全
各种警告标志
参照GB 2894
警告信号旗等
安全色
黄色

## Slide 17
黄色
就是
小心点，不然容易出事！

## Slide 18
安全色
蓝色
传递必须遵守规定的指令性信息
蓝
蓝色

## Slide 19
道路 交通标志和标线中警告标志 参照GB 5768
必须戴安全帽
各种指令标志
参照GB 2894
安全色
蓝色

## Slide 20
蓝色
就是
请按规矩做……

## Slide 21
安全色
绿色
绿
传递安全的提示性信息
绿色

## Slide 22
机器启动按钮
紧急出口
各种提示标志
参照GB 2894
安全信号旗 急救站、疏散通道、避险处、
应急避难场所等。
安全色
绿色

## Slide 23
绿色
就是
不知道怎么办？跟我走吧！

## Slide 24
对比色

## Slide 25: 对比色呢
什么是

## Slide 26
使安全色更加醒目的反衬色，包括黑、白两种颜色。
黑
白
对比色
GB2893-2008

## Slide 27
红
黄
蓝
绿
安全色和对比色的使用
对比色
GB2893-2008

## Slide 28
红色与白色相间条纹
应用于交通运输等方面所使用
的防护栏杆及隔离墩
液化石油气汽车槽车的条纹
固定禁止标志
的标志杆上的色带
对比色
安全色与对比色相间条纹
1

## Slide 29
黄色与黑色相间条纹
应用于各种机械在工作或移动时容易碰撞的部位
移动式起重机的外伸腿、起重 臂端部、起重吊钩和配重；
剪板机的压紧装置； 冲床的滑块等有暂时或永久性 危险的场所或设备；
固定警告标志
的标志杆上的色带
对比色
安全色与对比色相间条纹
2

## Slide 30
黄色与黑色相间条纹
应用于各种机械在工作或移动时容易碰撞的部位
设备所涂条纹的倾斜方向应以中心线为轴线对称
对比色
安全色与对比色相间条纹
2
两个相对运动(剪切或挤压) 棱边上条纹的倾斜方向应相反。

## Slide 31
蓝色与白色相间条纹
应用于道路交通的指示性导向标志
对比色
安全色与对比色相间条纹
3
固定指令标志的标志杆上的色带

## Slide 32
绿色与白色相间条纹
应用于固定提示标志杆上的色带
对比色
安全色与对比色相间条纹
4

## Slide 33
相间条纹宽度
对比色
安全色与对比色相间条纹
5
 安全色与对比色相间的条纹宽度应相等，即各占50%，斜度与基准面成45°。
 宽度一般为100mm，但可根据设备大小和安全标志位置的不同，采用不同的宽度，在
较小的面积上其宽度可适当的缩小，每种颜色不能少于两条。

## Slide 34
安全标志

## Slide 35
安全标志
GB2894-2008
用以表达特定安全信息的标志。
由图形符号、安全色、几何形状（边框）或文字构成。
安全标志

## Slide 36
安全标志
GB2894-2008
安全标志分为
禁止
标志
警告
标志
指令
标志
提示
标志
必须系安全带

## Slide 37: 安全标志
甲、乙、丙类火灾危险物
质场所和禁止吸烟的场所
禁止标志
禁止标志：禁止人们不安全行为的图形标志
甲、乙、丙类 火灾危险物质场所
暂停使用的设备附近 设备维修 更换零件等

## Slide 38: 安全标志
不允许靠近的危险区域
高压线、输变电设备等
易造成事故或对人员有 伤害的场所
禁止触摸的设备或物体附近 裸露的带电体 炙热的物体
具有毒性、腐蚀性物体等处
禁止标志：禁止人们不安全行为的图形标志
禁止标志

## Slide 39: 安全标志
车间作业现场涉及禁止不安全行为的区域
禁止标志
XX车间
XX区域
XX车间
XX区域
XX车间
XX区域
举个例子
可直接转换为现场的图片和问题

## Slide 40: 安全标志
易造成人员伤害的场所及 设备
易发生火灾的危险场所
可能发生触电危险的电器 设备和线路
配电室 开关
警告标志：提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。
警告标志

## Slide 41: 安全标志
易发生机械卷入、轧压、碾 压、剪切等机械伤害的地方
易造成手部伤害的作业地点
有灼烫物体表面的场所
当心机械伤人
当心高温表面
警告标志
警告标志：提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。

## Slide 42: 安全标志
警告标志
作业现场涉及提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的区域
XX车间
XX区域
XX车间
XX区域
XX车间
XX区域
举个例子
可直接转换为现场的图片和问题

## Slide 43: 安全标志
对眼睛有伤害
的各种作业场所
有粉尘的作业场所
头部易受外力伤害
的作业场所
必须戴防护眼镜
必须戴防尘口罩
必须戴安全帽
指令标志：强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。
指令标志

## Slide 44: 安全标志
易发生坠落危险 的作业场所
易伤害脚部的作业场所
易伤害手部的作业场所
必须系安全带
必须穿防护鞋
必须戴防护手套
指令标志
指令标志：强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。

## Slide 45: 安全标志
指令标志
作业现场涉及强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的区域
XX车间
XX区域
XX车间
XX区域
XX车间
XX区域
举个例子
可直接转换为现场的图片和问题

## Slide 46: 安全标志
安全疏散紧急出口
提示标志：向人们提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标志。
提示标志

## Slide 47: 安全标志
安全疏散紧急出口
应急电话
应急电话位置
急救点 现场急救仪器设备 及药品地点
提示标志
提示标志：向人们提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标志。

## Slide 48: 安全标志
作业现场涉及向人们提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的区域
提示标志
XX车间
XX区域
XX车间
XX区域
XX车间
XX区域
举个例子
可直接转换为现场的图片和问题

## Slide 49
最后，“学会辨识安全色和安全标志”真的非常重要！
进入现场
记住一定要
看安全标志！ 看安全标志！ 看安全标志！