## Slide 1: 承包商安全管理
部门
总部安全生产部
时间
201X年X月
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3: 小组讨论
您认为承包商安全管理
的最大挑战/困难是什么？

## Slide 4: 承包商的定义
任何为你的组织工作但又不直接受雇于你的组织的人（群体）。

## Slide 5: 杜邦相信
业主应该充当领导角色，帮助承包商提升安全业绩
所有的事故能够而且应该得到预防
承包商安全是良好业务的一部分，是与公司安全政策相一致的
事故预防适用于工作场所的所有人员

## Slide 6: 杜邦承包商安全管理团队
承包商安全管理团队主要涉及以下相关人员
直线管理者
采购员
财务出纳员
合同管理员
现场合同管理员
服务申请人
专职安全人员

## Slide 7
选择承包商
合同准备
合同签订
安全培训和训练
工作管理
定期评估
杜邦承包商安全管理过程

## Slide 8
步骤1
选择承包商
应选择有良好安全实践的承包商
当做资格预审的时候，应仔细考察其安全表现
每个现场必须制定一个管理变更程序来处理当承包商不能符合资格预审要求的情况
合同管理手册应提供资格预审、安全表现和变更程序的详细规定
承包商管理团队共同工作
培训团队成员有效的工作
它为后续步骤的实施奠定基础
要素

## Slide 9
步骤1
选择承包商
选择良好安全实践的承包商，发展合格的竞标者名单应考虑以下内容：
以往伤害／疾病／安全表现数据
特殊工种技能与培训
承包商安全程序、计划
与业主合作的历史
1
2
3
4

## Slide 10: 避免步骤1中易犯的错误
忽略承包商安全工作的能力，而将投标价作为唯一的选择标准。
仅依靠统计数字，而不考虑承包商是否具有有效的安全方案。有效沟通不够！
仅依靠资质文件，而不考虑承包商是否具有有效的安全方案。缺乏实际考察来证实承包商安全工作的能力！
没有组成承包商管理团队共同完成承包商选择工作。
步骤1
选择承包商

## Slide 11: 承包商安全能力评估与可能的投标人开会并讨论
承包商先前是否在这里或在其他公司有过成功的业绩表现？
承包商是否有合格的、经过培训的、有经验的安全工作人员和主管可以从事安全相关的工作？
承包商是否有正式（书面）的安全计划，实行工作安全检查，并保留事故调查日志？
承包商是否有保险以及担保？
承包商是否有足够的资源（设备，人员）来安全地完成工作？
承包商是否能充分监控分包商的工作？
步骤1
选择承包商

## Slide 12: 对承包商提出的其他问题
他们的书面安全方案是否可信的、全面的和适用的？
承包商是否能出示证据表明其方案是有效的（例如，他们是否有带有可衡量结果的安全审查记录）？
是否有安全培训记录，以及相关的证明和资格证书?
是否清楚地为零包商组织中的每个人（管理层、职员、主管人员、工人）规定了安全任务和责任？
步骤1
选择承包商

## Slide 13: 承包商选择团队经验
步骤1
选择承包商
TRFR的工作知识
政府规定
保险：职工赔偿
要求，政策，法规
医疗评估
包括药物测试
参考／引荐信息
要求的安全设备
安全规定
安保评估

## Slide 14: 变更管理程序
变更程序只有当公司确实业务需要，并且无法找到其它满足业务和安全要求的承包商时可以采用
工厂/公司制定的书面变更程序应包括：
步骤1
选择承包商
规定允许变更的时间限制
和承包商充分交流，达成安全控制措施实施协议，并遵照实行
描与变更管理程序相关的各个岗位的职责
保存记录的规定
业务需要的定义
最低安全要求
解释选择的承包商是如何不能满足安全要求的
保持对安全的控制程序，确保零伤害，零职业病和零事教的目标能够实现

## Slide 15
步骤2
合同准备
在合同文件中以特定语言加入具体对承包商安全期望要求
帮助理解如何推进承包安全要求
具体工作的安全标准
主要人员的能力和所需设备
预期的行为
没有意料之外的事
“安全协调“应参与到准备招标文件的
过程中，识别安全危险因索并在招标
文件中包括合适的安全条款
制定整个后续过程的“游戏规则”
要素

## Slide 16: 招标/合同文件应包括以下内容：
步骤2
合同准备
对安全的期望
执行工作的条件
详细工作范围
不遵守要求时，中止合同的条款
工作场所通用安全规定
作业现场的特别安全规定
作业现场人员完成的JSA/PHA
建立承包商安全管理和技术标准

## Slide 17: 避免步骤2中易犯的错误
步骤2
合同准备
没有正式的合同编写过程
合同编写小组成员不具有广泛的代表性
没有采用合同专业用语
没有确切地表明具体的期望要求
1
2
3
4

## Slide 18
步骤3
合同签订
在招投标会议和决标前会议上对承包安全规范进行的安全、有效的评审
确定关键人员以便该工作有效进行
确保业主和承包商双方都有合适人员参加这些会议
要素

## Slide 19: 避免步骤3中易犯的错误
只关注工作范围，规范，进度和费用而不考虑安全
想当然的认为承包商会阅读，理解并实行所有的安全要求
没有确保相关的人员得到关于安全要求的信息
步骤3
合同签订

## Slide 20
竞标者理解“游戏规则”承包商制定作业计划书业主评审作业计划书
假如你想把事做好，
先将“游戏规则”“钉好”！

## Slide 21
步骤3
合同签订
承包商的投标满足业主标的要求
承包商承诺遵守合同上的安全要求
承包商将安全费用单列
签合同前审核承包商的安全文件
审核资料必须存档
1
2
3
4
5

## Slide 22
步骤3
合同签订
6
承包商指派合适人员参加
招标会议
澄清会议
合同签订会议
开工前会议
7
制定安全作业计划书
8
有明确、一致的安全认识

## Slide 23
步骤4
安全培训和训练
确保在这一阶段时所有前 面的三个步骤已完成
确保让承包商人员在得到最初的安全导向培训时能理解接受项目现场的安全要求和安全文化。
要素

## Slide 24: 避免步骤4中易犯的错误
提供“千篇一律”的安全导向培训与指导
将安全导向培训与指导看成一种负担
提供的安全导向培训与指导与在先前步骤中传达的安全信息无关
选择的培训人员不专业
把安全导向培训与指导看作一个“事件”，而你不是一项不断进行的努力
步骤4
安全培训和训练

## Slide 25
自始自终贯彻承包商所有活动
在工作开始前进行入场培训
熟悉关键的安全信息
沟通生产可能对施工产生的危害
合同的安全要求是培训和指导的基础
步骤4
安全培训和训练
合同管理员确保相关安全交底
培训及安全交底须有书面记录
承包商提供需要的工作安全培训
合同管理员完成附加培训
组织定期的再培训及安全指导
评价培训的效果

## Slide 26
步骤5
工作管理
根据合同要求评估现场安全的实施状况。
保证安全观察或事故调查时针对伤害预防，而不是仅仅是为了惩罚。
设置后续跟踪过程，促使持续改进及避免普通错误的重复发生。
要素

## Slide 27: 避免步骤5中易犯的错误
步骤5
工作管理
1
2
3
4
直到这一阶段才对承包商的安全投入力度和资源
对监控安全工作的任务和责任不明确
把承包商视作敌手，而不是伙伴来监控安全工作
主要侧重于违规现象而非预防
当工作范围改变时，未更新安全作业计划
5

## Slide 28
步骤5
工作管理
始终贯彻承包商的所有活动
承包商的工作受到有效监督
满足合同的安全要求
属地主管负责实施安全监督
总包商有责任监督分包商
1
2
3
4
5

## Slide 29
步骤5
工作管理
属地主管应
作为联络人与承包商交流、沟通
要求有害物质送达前通知业主
开展安全观察、沟通结果、及时整改
验证事故报告真实性、调查所有事故
使承包商负责遵守所有安全要求
1
2
3
4
5

## Slide 30
步骤5
工作管理
安全观察不是“警察抓犯人”
训练、指导、掌握观察技能
建立覆盖整个项目沟通体系
持续改进管理流程
严格的变更管理程序
现场内外的紧急响应系统
1
2
3
4
5
6

## Slide 31
步骤6
定期评估
建立一个奖优惩劣的程序
使不同部门/现场可以共享成功的经验
要素

## Slide 32: 避免步骤6中易犯的错误
未实施这一重要步骤
未从错误中吸取教训；继续重复相同错误
对未达到的期望值措手不及
业主可能对不良表现负全部责任或至少负部分责任时，却不公平地责怪承包商表现不好
当工作开展时，未通知承包商
步骤6
定期评估

## Slide 33
步骤6
定期评估
承包商安全管理善始善终
并为提升承包商的管理提供输入
建立必要的评估制度
淘汰表现不良者
表彰有贡献者
分享成功经验
帮助承包商改善未来的业绩
帮助业主改进管理流程
1
2
3
4
5

## Slide 34
步骤6
定期评估
建立合作伙伴关系的一种重要方式
对照会同的期望值评估安全表现
评估主要沟通交流会议的有效性
应进行、评估应急响应演习
互相提供建设性的反馈意见
更新数据库，调整流程，作出改进
是否推荐这个承包商进行将来的工作
6

## Slide 35
建立统一的评价承包商安全表现的程序
确保承包商的安全表现依照程序进行了评价
7
8
10
11
保证合同后的评估作为整个过程的一部分
对本步骤确定的后续跟踪行动事项和持续改进内容进行任务分派
步骤6
定期评估

## Slide 36
感谢聆听
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
微信公众号
抖音