## Slide 1
公司级EHS培训教材
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3
培训内容
EHS管理体系内容
EHS管理体系介绍
常见危险状态处理
消防安全知识

## Slide 4
EHS即环境、健康和安全
Environment Health Safety
环 境 健 康 安 全
标准： ISO14000 OHSAS18000
环境管理体系 职业健康和安全管理体系
1、EHS的含义
一、EHS管理体系介绍

## Slide 5
EHS方针
策划
实施运行
检查纠正
管理评审
2、EHS管理程序
持续改进
一、EHS管理体系介绍

## Slide 6
培训内容
EHS管理体系内容
EHS管理体系介绍
常见危险状态处理
消防安全知识

## Slide 7
二、EHS管理体系内容
1、 EHS方针
1
遵守法律法规，携手共建环保、健康、安全、和谐的工作环境。
2
视环保、健康、安全与质量、生产、成本同等重要。制定工作计划要优先考虑健康、安全并有利于环保。
3
为了天蓝、水清、人和，做好环保、健康、安全工作是希迪每位员工积极主动的职责 。

## Slide 8
2、组织机构
安全环保部负责EHS的管理工作，其主要作用：
推动分厂劳动条件和工作环境的改善。
制定、审核各项EHS管理文件，并监督各项制度的落实。
定期组织检查，制止违章行为，落实隐患整改。保护员工的身体健康和安全。
持续推动EHS体系的改进。
二、EHS管理体系内容

## Slide 9: 3、规章制度
EHS责任制；
EHS培训管理程序；
作业许可制度；
危险化学品管理制度；
应急管理制度；
职业卫生管理制度；
环境管理制度；
等计61份安全环保管理制度。
二、EHS管理体系内容

## Slide 10
1、劳防用品的领用、发放及登记； 2、劳防用品的正确使用； 3、劳防用品的配备标准； 4、劳防用品的使用要求。
4、劳防用品的使用管理
二、EHS管理体系内容

## Slide 11: 5、生产区域的安全管理
上岗人员需进行三级EHS培训合格；
危险作业单元需进行危险性告知、职业危害告知；
食品禁止带入生产区域食用；
严禁将任何明火源带入生产区域，手机等非防爆通讯设备禁止带入生产区域；
作业许可证制度（动火、登高、进入受限空间、吊装、临时用电、断路、动土、夹层等作业需进行审批）；
新产品开车前需进行全面的安全环保评价；
消防器材、应急设施处于有效状态；
外来人员进行生产区域需有专人陪同。
二、EHS管理体系内容

## Slide 12: 6、风险管理
R= L*S
风险管理
危险源辨识
风险评价
分解操作步骤
保护及管理
风险程度评价
评价结果
时态引起的
状态引起的
人员或物品
管理或环境
了解性质
加强监测
培训和记录
改进管理
可能性L
严重性C
风险度R
严禁作业
需要整改
需要注意
可以接受
二、EHS管理体系内容

## Slide 13: 6、风险管理
危险源辨识
危害及影响后果的严重性（S） |  |  |  |  |  | 
等级 | 法律、法规及其他要求 | 人员 | 财产 (万元） | 停工 | 环境污染 资源消耗 | 公司形象
5 | 违反法律、法规 | 发生死亡 | >50 | 部分装置(>2套)或设备停工 | 大规模、公司外严重污染 | 重大国内影响
4 | 潜在违反法规 | 丧失劳动 | >25 | 2套装置停工、或设备停工 | 公司内严重污染 | 行业内、集团公司内影响
3 | 不符合集团公司的HSE方针、制度、规定 | 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | >10 | 1套装置、设备停工或 | 公司范围内中等污染 | 省内影响
2 | 2不符合公司的HSE操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒适 | <10 | 受影响不大，几乎不停工 | 装置范围污染 | 公司及周边范围
1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 没有污染 | 形象没有受损
发生的可能性(L) | 
等级 | 标 准
5 | 在正常情况下经常发生此类事故或事件
4 | 4在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，导致危害常发生或在预期情况下发生。
3 | 3危害的发生容易被发现（现场有测系统），过去曾经发生，或在异常情况下发生类似事故或事件。
2 | 2危害一旦发生能及时发现，现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。
1 | 1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件
二、EHS管理体系内容

## Slide 14: 6、风险管理
安全分析
风险评估矩阵 |  |  |  |  | 
严重性 可能性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
等级划分：风险度（R）=可能性（ L）*后果严重性（S） |  |  | 
风险度 | 等级 | 应采取控制措施 | 实施期限
20－25 | 巨大风险 | 对改进措施进行评估 | 严禁作业
12－16 | 重大风险 | 建立目标指标或运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即整改
4－10 | 一般风险 | 考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 | 有条件、有经费时治理
<4 | 轻微或可忽略的风险 | 无需采用控制措施 | /
二、EHS管理体系内容

## Slide 15: 7、事故及未遂事故的管理
鼓励员工积极上报各类事故，特别是未遂事故
科学的管理和分析事故记录，找出引起同类型事故的原因
建立合适的保护层或预防措施，减少或消除此类事故
关注和跟踪保护层和预防措施的可行性和有效性
海因里希法则
二、EHS管理体系内容

## Slide 16: 8、安全、环保预防措施
提供工作环境所需的劳防用品、急救用品等。
定期进行环境检测、防雷监测、及员工健康体检。
安装和配备了有效的消防系统、可燃气体报警仪。
三废（废气、废水、废固）均有效的处理。
制定各类作业规范，管理制度。
提供EHS、技术研究等培训及岗位作业指导。
二、EHS管理体系内容

## Slide 17: 9、养成良好的工作习惯
二、EHS管理体系内容

## Slide 18: 10、固体废弃物处理
固体化学废弃物类别：
1、危险固体废弃物：
空化学物质容器-玻璃试剂瓶，四氟物料瓶、各类溶剂废桶等；
报废的固体化学品、中间体及成品；
生产过程中产生的过滤杂质、盐类等；
生产过程使用的过滤介质活性炭、胿胶等；
空调系统的各类过滤器等。
2、一般固体废弃物
除危险固体废弃物之外的在生活动过程中产生的固体或泥状物质
二、EHS管理体系内容

## Slide 19: 10、固体废弃物处理
固体废弃物处理方法：
1、处理原则：分类收集、集中处理。
1、一般由综合部联系环卫部门处理；
2、危险由安全环保部委托资质处理单位处理。
注意：废弃的容器内不得留有化学物质，各类危废存放时按存放地点标识进行放置。
二、EHS管理体系内容

## Slide 20: 11、废水、废液的处理
液体废弃物类别
废水：
1、生产过程产生废水，如萃
取水、水冲泵的溢流水等；
2、生活过程中产生的废水：
如食堂
3、废水、厕所废水等；
4、清洗设备、设施、地面
时产生的一次废水
废液
1、废溶剂，反应液
等；
2、报废的液体化学
品。
二、EHS管理体系内容

## Slide 21
高浓度废水收集桶集中送到污水站处理；
一般浓度废水清污分流收集至污水收集池再输往污水站；
废液收集装桶，满一桶后送到液体仓库暂存，由物流部集中处理；
仓库过期危险物料，由物流部负责处理。
11、废水废液的处理
二、EHS管理体系内容

## Slide 22
培训内容
EHS管理体系内容
EHS管理体系介绍
常见危险状态处理
消防安全知识

## Slide 23: 1、事故应急处理
发现有人受伤、晕倒、中毒或触电等情况，立刻联系责任区负责人、主管、安全员或警消队员。
在了解情况并知道如何处理的前提下，可采取适当的急救措施。
情况严重则迅速联系医疗人员救治。
三、常见危险状态处理

## Slide 24: 2、着火事故的处理
较严重则立刻按下报警器
采取适当的方法扑救
立刻通知该区域的负责人或安全员
从逃生通道立刻现场
- 湿抹布覆盖
- 用水浇灭
- 离开着火区域
- 由负责人判断
从最近的逃生出口离开，烟雾较大时注意吸入防护
不要使用电梯
- 沙土覆盖
- 使用相应灭火器
- 等待警消队员前来
- 听从指挥避免混乱
三、常见危险状态处理

## Slide 25
迅速切断电源，如果开关距离较远，可用干燥的木棍等挑开电线
使触电者就地躺平，轻拍其肩部，呼叫其姓名，观察有无反应，禁止摇动头部
如果触电者伤势较轻，可让其休息1小时左右，再送医院观察
若触电者伤势较重，则立即送往医院
3、触电的应急处理
三、常见危险状态处理

## Slide 26
吸入：轻者可立即带离现场呼吸新鲜空气，如果呼吸困难，立即送到医院就医
食入：轻者可清洗口腔及胃部或服用解毒药物，重者立即送医
皮肤接触：立即用水和肥皂清洗患部并除去沾染衣物，如果刺激性强裂立即到医院就医
眼睛接触：立即用大量清水冲洗10－15分钟，用手指分开眼睑确保有效冲洗，勿闭眼，严重者应立即送往医院就医
3、化学品中毒的应急处理
三、常见危险状态处理

## Slide 27
穿戴合适的个人防护装备处理泄漏物；
避免物质遇到火源燃烧；
少量泄漏用消防沙或碎布吸收，并移至安全地区；
大量时，则用消防沙或碎布阻止蔓延，并用泵抽入可密封的金属桶内，严禁冲洗进污水管道。
4、化学品泄露的应急处理
三、常见危险状态处理

## Slide 28
5、冲淋器及洗眼器
三、常见危险状态处理

## Slide 29
培训内容
EHS管理体系内容
EHS管理体系介绍
常见危险状态处理
消防安全知识

## Slide 30: 1、消防工作的方针
预防为主，防消结合
消防安全知识

## Slide 31: 2、燃烧的条件
物质燃烧三要素
助燃物：主要有空气中的氧气（含量大 于20%）’各种氧化剂；
可燃物：包括气体、液体、固体；
着火源：明火、电火花、静电、冲击与摩擦火花、自燃发热、高温管道及容器表面、绝热压缩、光热射线 。
消防安全知识

## Slide 32: 3、燃烧的类型
燃烧可分为闪燃、自燃和点燃等几种；
闪燃：在液体表面上能产生足够的可燃蒸汽，遇火能产生一闪即灭的燃烧现象；
自燃：
1、本身自燃是由于物质内部所产生的物理、化学及生物化学过程产生热量，积累不散，当达到一定温度，就会燃烧。
2、受热自燃是由外来热源将可燃物加热，使其整体温度达到自燃温度，未与明火接触就发生燃烧。
点燃：亦称强制着火。即可燃物质与明火接触引起燃烧，在火源移除去后仍能保持继续燃烧的现象
消防安全知识

## Slide 33: 4、火灾的分类
火灾：在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害 。
燃烧的类型：
A类：指含碳固体物料火灾，如木材、棉毛、麻、纸张等燃烧的火灾。
B类：指液体火灾和可熔化的固体物质火灾，如汽油、煤油、柴油、甲醇等燃烧的火灾。
C类：指气体火灾，如煤气、天然气、甲烷等燃烧的火灾。
D类：指金属火灾，如钾、钠、镁等燃烧的火灾。
E电气火灾。
消防安全知识

## Slide 34: 5、易燃易爆物火灾特点
爆炸危险性大；
燃烧速度快、蔓延迅速、易形成大面积燃烧；
易发生多次复燃或多次爆炸；
易形成立体火灾；
可燃气体及可燃、易燃液体燃烧蔓延方向往往是其扩散的相反方向；
常伴有有毒、腐蚀性物质的产生，易造成伤亡事故。
消防安全知识

## Slide 35: 6、防火防爆措施
防火防爆的根本性措施：工艺革新，以不燃物或者难燃物代替可燃物或易燃物，以燃爆危险性小的物质代替危险性大的物质；
生产设备及系统密闭化，及时排除跑、冒、滴、漏现象；
采取通风除尘措施，确保可燃物浓度控制在爆炸下限以下；
设置可燃气体浓度检测报警仪器；
对反应易冲料岗位设置紧急冷却和放料装置；
带压设备设置安全阀，以防超压引起爆炸。
消防安全知识

## Slide 36: 6、防火防爆措施
带压设备设置安全阀，以防超压引起爆炸。
易燃易爆物料的输送时，采用惰性气体保护，降低或消除燃爆危险性。
加强检修明火作业管理，实行动火签证制度。
对高温设备表面进行保温或隔热，禁止在高温表面烘烤衣物。
易燃易爆区内电气设备选用防爆型。
对易燃易爆场所内的设备、管道等进行静电接地保护。
设置防雷保护装置，预防雷电火花引发火灾爆炸事故。
消防安全知识

## Slide 37: 7、火灾的扑救
灭火原理：
防止燃烧三要素的同时存在，消除三要素中的其中一个。
灭火的战术原则：
先控制、后消灭；先救人、后救物。
消防安全知识

## Slide 38: 7、火灾的扑救 灭火的方法
（1）冷却法：使燃烧物质的温度降低到燃点以下；
（2）窒息法：断绝氧气的供应，使燃烧区空气含氧量下降到16%以下；
（3）隔离法：将可燃物与火源隔开
（4）抑制法（中断化学反应法）：也叫化学中断法，是将含氟溴的化学灭火剂喷到燃烧物上，覆盖火焰。
消防安全知识

## Slide 39
火灾类型 灭火器选用 | A类 固体物质 | B类 液体物质 | C类 气体物质 | D类 金属物质 | E类 带电物质
水 | 可用 |  |  |  | 
ABC干粉 灭火器 | 可用 | 可用 | 可用 |  | 起火初期
二氧化碳 灭火器 | 可用 但效果不好 | 可用 | 可用 |  | 低压可用
泡沫水基 灭火器 | 可用 | 可用 |  |  | 
干沙 |  |  |  | 可用 | 
7、火灾的扑救 灭火器的选用
消防安全知识

## Slide 40: 灭火器的使用
7、火灾的扑救
消防安全知识

## Slide 41: 7、火灾的扑救 灭火器的使用注意
消防安全知识

## Slide 42: 7、火灾的扑救 消防栓的使用
消防安全知识

## Slide 43: 8、防止违章动火的六大禁令
没有批准的动火证，任何情况严格禁止动火
不与生产系统隔绝，严格禁止动火；
不进行清洗、置换合格，严格禁止动火；
不把周围易燃物消除，严格禁止动火；
没有消防措施，无人监护，严格禁止动火。
不按时作动火分析，严格动火。
消防安全知识

## Slide 44: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音