## Slide 1: 工业固体废物处理处置 环保核查要点
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3: 提 纲
1 核查依据
2 核查程序
3 现场核查及分析
4 存在问题及整改建议
5 报告编制

## Slide 4
上市环保核查中关于固体废物处理处置要求
申请者应达到下列要求：工业固体废物和危险废物依法无害化处置达到100%。
按不同类别废物进行核查，包括现场核查临时和永久贮存设施是否符合有关标准的要求、应配套的环保设施是否完备及运行，查阅有关废物综合利用和转移的记载；准确地说明废物的最终去向。
核查一般工业固体废物和危险废物的编号、类别、数量、贮存、运输和处理处置方法。属于综合利用的，应说明综合利用的方式。
配备填埋场的，应说明填埋场配套环保设施完备情况和使用情况
有焚烧处理装置的，应说明焚烧处理装置的合法性（并附相关证明材料）和尾气处理设施运行情况。
对于有控制距离要求的固废处置设施，应说明周边的环境条件，并确认是否符合相关环保标准的要求。
场内使用临时贮存设施的，确认是否符合相关标准的要求。
产生危险废物而又不具备自行处置能力的企业，附接收危险废物单位的相关资质证明、处置合同或协议、危险废物转移联单。
对不符合环境保护要求的处置方式，立即整改，并附整改措施或方案。

## Slide 5
固废环保核查需要进一步严格和完善
目前对危废名录以外的工业固废性质的判定随意性较强，应严格按照相关要求鉴定。
含放射性的工业固废不属于一般固废和危险废物的范畴，目前没有针对于含放射性的工业固废核查的具体指导意见和要求。
没有对工业固废产排量核算提出具体要求，工业固废的产排量的测算缺乏依据。
应注重中间物料的产生环节、临时储存设施、利用方式。
应关注固体废物的编号、类别、数量、贮存、运输和处理处置方法。属于综合利用的，应说明综合利用的方式。
对于一些问题（不符合法规的渣场、中间物料的堆存、特定危废的返厂等），其处理处置方法有待于进一步明确。

## Slide 6
1 核查依据
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；
《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）；
《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）；
《国家危险废物名录》(环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号)；
《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～7-2007）；
《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298）；
《环境保护图形标志》（GB1556-2.1、2.2）；
中华人民共和国固体废物污染环境防治法

## Slide 7
1 核查依据
《放射性废物的分类》（GB9133—1995） ；
《低中水平放射性固体废物的岩洞处置规定》（GB 13600-92） ；
《放射性废物管理规定》（GB 14500-93） ；
相关行业准入条件及产业政策；
企业所在地区环境功能区划、发展规划及固废相关管理政策法规。
《低、中水平放射性废物近地表处置设施的选址》（HJ/T 23-1998）
《低、中水平放射性废物固化性能要求—水泥固化体》（GB 14569.1-2011）

## Slide 8
2 核查程序
资料收集
企业固废情况资料收集：
行业与当地相关的最新法规、标准和规范
企业固废（含中间物料）：来源、种类、数量、去向、处理处置设施：处理方法；
相关附件材料：排污申报、缴费、监测报告、相关协议、环评、环评批复、竣工环保验收批复中关于废渣处理处置设施的相关内容；
固体废物性质的判定
固体废物处理处置设施合规性初步分析
固体废物处理处置运行管理规范性初步分析
环境事故和纠纷情况的了解
初步分析
现场核查及分析
核实企业配套工业固体废物（含危险废物）处理处置设施相关标准最大控制距离范围内环境敏感点分布情况
核实一般工业固体废物和危险废物种类、产生环节、处理处置方式、处理处置量
核实一般工业固体废物和危险废物处理处置及综合利用措施，包括处理工艺、处理能力及运行状态等
核算企业固废产排量，分析与排污申报、许可证许可排放量的符合性
核实“三同时“提出的关于固废处理处置方面整改意见的落实情况
查看固废和危险废物管理制定的环境管理制度和环境风险预案的完备性
存在的问题与整改建议
存在的问题与整改建议
报告编制
报告编制
企业的整改情况及承诺

## Slide 9
企业资料收集：
企业固废情况资料收集
行业与当地相关的最新法规、标准和规范
企业固废（含中间物料）：来源、种类、数量、去向、处理处置设施：处理方法
相关附件：排污申报、缴费、监测报告、相关协议、环评、环评批复、竣工环保验收批复中关于废渣处理处置设施的相关内容。
资料收集与初步分析
固体废物性质的判定
固体废物处理处置运行管理规范性初步分析
固体废物处理处置设施合规性初步分析
了解环境事故和纠纷情况

## Slide 10
核实企业配套工业固体废物（含危险废物）处理处置设施相关标准最大控制距离范围内环境敏感点分布情况
核实“三同时“提出的关于固废处理处置方面整改意见的落实情况
核实一般工业固体废物和危险废物种类、产生环节、处理处置方式、处理处置量
核实一般工业固体废物和危险废物处理处置及综合利用措施
核算企业固废产排量，分析与排污申报、许可证许可排放量的符合性
查看固废和危险废物管理制定的环境管理制度和环境风险预案的完备性
企业整改情况及承诺
现场核查及报告编制
存在问题与整改建议
报告编制

## Slide 11
资料收集
2.1 资料收集
通过官方、企业相关媒体，收集企业固废产生、处理处置方面的信息披露信息，了解遵守环保法律法规的情况;
行业与当地对工业固废产生、收集、运输、处理处置相关的最新法规、标准和规范;
企业各条生产线工艺流程及固体废物产生环节、性质、产生量、综合利用量、处理处置量等;
一般工业固体废物及危险废物处理处置方法、处理设施情况等;
一般工业固体废物及危险废物处理处置设施在相关标准设定范围内的最大距离的环境敏感点分布情况;

## Slide 12
资料收集
排污申报、排污许可证和缴费情况;
工业固体废物的鉴别鉴定报告；
如企业配套一般工业固体废物和危险废物填埋场、焚烧场，需提供相关（渗滤液、废气、地下水、噪声等）监测报告;
一般工业固体废物和危险废物综合利用和处理处置合同（协议）、危险废物综合利用和处理处置企业的资质证书、历次危险废物转移联单；
一般工业固体废物和危险废物管理相关的环境管理制度和环境风险预案；
可研、环评（包括批复）、竣工环保验收（包括批复）中关于固废处理处置相关章节。

## Slide 13
（1）固体废物性质的判定
依据国家危废名录、项目环评文件和行业规范判定各种固体废物的性质（含放射性的固体，需测定其放射性等级）；无法判定的固体废物，需要求企业委托有资质的单位进行鉴定，确定其性质。
2.2 初步分析
序号 | 固废 名称 | 固废性质判定 |  |  |  | 判定结果
 |  | 国家危废名录 | 项目环评文件 | 行业常识判定 | 实验鉴定 | 
1 |  |  |  |  |  | 
2 | … | … | … | … | … | …
表1 固体废物性质判定
属于国家危废名录的，须注明编号，并加以说明；
属于项目环评文件的，相关部分作为附件，并加以说明；
属于行业常识判定的，须说明理由。
属于实验鉴定的，须提供鉴定材料，并作为附件。

## Slide 14
（2）固体废物处理处置设施合规性初步分析
1）依据项目环评、环评批复、竣工环保验收批复，确定项目建设合规性。
表2 固体废物处理处置设施合规性初步分析
环评报告中的相关内容，包括处理方法、占地、最大储量、防护措施等信息；
环评、竣工环保验收批复中的相关内容，须填写相关要求整改的要求；
合规性分析需说明企业的实际建设情况及与环评（含批复）、竣工环保验收（含批复）的相符性，并通过现场核查进行核实和进一步分析判断其与相关法律法规、技术标准、规范、导则的相符性。
序号 | 固体废物处理处置措施 | 环评报告中的相关内容 | 环评批复中的相关内容 | 竣工环保验收批复中的相关内容 | 合规性 分析
1 |  |  |  |  | 
2 | … | … | … | … | …

## Slide 15
2）对配套一般工业固体废物和危险废物填埋场、焚烧场，分析监测报告，分析达标排放情况。
表3 一般工业固体废物和危险废物填埋场、焚烧场达标排放情况
序号 | 固体废物处理处置措施 | 渗滤液 |  | 地下水 |  | 废气 |  | 噪声 |  | 达标排放情况
 |  | 限值 | 指标 | 限值 | 指标 | 限值 | 指标 | 限值 | 指标 | 
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 
一般固废填埋场对渗滤液和处理后的排放水、地下水、大气等进行监测。
危险废物填埋场对渗滤液、地下水、大气等进行监测。对渗滤液处理达到污水综合排放标准（GB8978）第一类和第二类污染物最高允许排放浓度标准方可排放。地下水污染评价指标及其排放限值按照GB/T14848执行。排出的气体按照GBQ6297中无组织排放的规定执行。
焚烧炉大气污染物排放限值执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中规定要求。

## Slide 16
（3）固体废物外委处理处置与环保制度执行情况规范性分析
分析排污申报和缴费情况、固体废物处理处置委托合同或协议，危废经营资质及历次危险废物的转移联单，确定其规范性。
表4 固体废物处理处置设施合规性初步分析
序号 | 固废种类 | 属性 | 产生量 | 固废处理处置合同 |  | 危废经营资质 |  |  | 排污申报 | 排污缴费 | 规范性分析
 |  |  |  | 委托单位 | 有效时限 | 经营范围 | 有效期 | 危废转移联单编号/转移量 |  |  | 
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … | …
一般工业固体废物不填危废经营资质栏。

## Slide 17
（4）了解环境事故和纠纷情况
通过官方、企业相关媒体调查，了解企业是否存在环境事故和纠纷情况。
表5 环境事故和纠纷情况
序号 | 环境事故和纠纷发生时间 | 环境事故和纠纷具体内容 | 处罚单位 | 处罚方式 及金额 | 企业整改情况
1 |  |  |  |  | 
2 | … | … | … | … | …
按照环办[2011]14号，核查前一年内发生过严重环境违法行为的企业，不予受理其核查申请。
发生过重大或特大突发环境事件；
未完成主要污染物总量减排任务；
被责令限期治理、限产限排或停产整治。
受到环境保护部或省级环保部门处罚；
受到环保部门10万元以上罚款等。
在核查过程中，公司仍存在以下违法情形尚未得到改正的，环保部门应退回其核查申请材料，
并在6个月内不再受 理其上市环保核查申请：
未完成因重金属、危险化学品、危险废物污染或因引发群体性环境事件而必须实施的搬迁任务。

## Slide 18
了解当地环保部门对一般工业固体废物和危险废物的相关管理规定；
了解固体废物处理处置“三同时“执行情况;
了解企业危险废物转移及处理处置情况；
进一步核实企业固废处理处置不当引起的环境污染事故、环保诉求、信访、上访事件的情况、以及受到的环保行政处罚的情况（包括限期治理、挂牌督办、限批、处罚金额），进一步确定环境事故和纠纷情况。
3 现场核查及分析
3.1 走访当地环保部门

## Slide 19
（1）核实企业配套工业固体废物（含危险废物）处理处置设施相关标准最大控制距离范围内环境敏感点分布情况，确定其合规性。
表6 设施周边环境敏感点分布情况
3.2 现场核查及分析
编号 | 保护目标 | 与固废处理处置设施的相关方位 | 当地主导风向 | 距离 （m） | 合规性分析
1 | 居民区 |  |  |  | 
2 | 地表水域 |  |  |  | 
3 | 其他（包括水源保护区、易燃、易爆等危险品库和高压输电线路和飞机场和军事基地等） |  |  |  | 
4 | … | … | … | … | …

## Slide 20
（2）核实一般工业固体废物和危险废物（中间物料）种类、产生环节、处理处置方式（处理处置、厂内（外）综合利用、贮存）、处理处置量，进一步分析确定固体废物处理处置设施的合规性。
表7 固体废物产生及处置情况
序号 | 固废种类 | 固废 来源 | 固废 性质 | 产生量 （吨/年） | 综合利 用量 | 处理处置量（吨/年） | 处置去向
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 | … | … | … | … | … | … | …
3.2 现场核查及分析

## Slide 21
（3）核实一般工业固体废物和危险废物处理处置及综合利用措施，包括处理工艺、处理能力及运行状态等。
表8 固体废物处理处置场运行情况分析
序号 | 处理处置场名称 | 固废性质 |  |  |  | 固废处置场情况 |  | 堆存方式 | 防护措施 |  |  |  |  | 环保标识情况
 |  | 浸出实验结果 | 固废类型及与衬层的相容性 | 含水率 | 放射性及等级 | 固废处置量 | 固废处理设计储量/剩余储量 |  | 防雨 | 防渗 | 防风 | 防晒 | 配套环保设施 | 
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2 现场核查及分析

## Slide 22
（4）核算企业固废产排量，分析与排污申报、许可证许可排放量的符合性，进一步分析环保制度执行情况规范性。
表9 固体废物核算与排污申报、许可证许可排放量符合性分析
序号 | 固废 种类 | 固废产排量核算 |  |  |  | 排污申报量 | 许可证许可排放量 | 相符性分析
 |  | 物料衡算 |  | 产排系数 |  |  |  | 
 |  | 产生量 (吨/年) | 排放量 (吨/年) | 产生量 (吨/年) | 排放量 (吨/年) |  |  | 
1 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | … | … | … | … |  | … | … | …
3.2 现场核查及分析
产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数
电解铅 | 铅精矿 | 水口山法炼铅 | 各种规模 | 一般固废(冶炼渣) | 吨/吨-电解铅 | 0.5972（核查0.12）
 |  |  |  | 危险固废(污水处理渣等) | 吨/吨-电解铅 | 0.1508（核查0.1)

## Slide 23
（5）核实“三同时“提出的关于固废处理处置方面整改意见的落实情况。
表10 “三同时”整改意见落实情况
项目名称 | 环评批复 |  |  | 实际落实情况 | 竣工环保验收 |  |  | 实际落实情况
 | 批复 单位 | 批复 文号 | 环保 要求 |  | 批复 单位 | 批复 文号 | 环保 要求 | 
1 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | … | … | … | … | … | … | … | …
3.2 现场核查及分析
（6）查看固废和危险废物环境管理制度和环境风险预案的完备性。
表11 环境管理制度落实情况
序号 | 环境管理制度 |  | 环境风险预案 |  | 废物入、出场记录 |  | 评价结论
 | 是否制定 | 完备性 | 是否制定 | 完备性 | 是否制定 | 完备性 | 
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 | … | … | … | … | … | … | …

## Slide 24
针对一般工业固体废物和危险废物贮存、处理处置不能满足相关法律法规、技术规范、环境标准、导则等要求的问题，提出整改建议，常见的问题及整改建议如下：
表12 常见的问题和整改建议
4 存在的问题及整改建议
序号 | 常见的问题 | 整改建议
1 | 核算的固废产排量与排污申报中的数值相差过大 （1）通过核查核算出某企业的尾矿产排量比排污申报中的数值大了三倍，超过排污许可证的许可量。 | 企业进行解释，分析原因，如核算正确，要求如实上报，并提出整改措施 （1）企业做出解释，原因是由于近年来产能扩大，而排污申报仍按照原来的产能申报，企业重新核实产排量，重新准确上报，同时建设尾矿综合利用设施或安全处置设施，减少尾矿排放量，使其符合排污许可证的要求（此种情况需着重对环评、“三同时”执行情况进行核查，确定其合规性）

## Slide 25
序号 | 常见的问题 | 整改建议
2 | 固废处置设施不符合相关标准的要求： （1）某企业危废贮存场是个简易设施，没有防渗、防雨设施，不符合相关标准的要求。 | 企业进行整改，严格按照相关规范进行整改。 （1）企业进行整改（新建危废贮存场），委托有资质的单位进行设计和施工，并进行验收。
 | （2）某企业拟将产生危废交由当地拟建的危废处理中心处置，但该中心建设一直延期，导致危废贮存时间超过2年，且没有原审批环保部门的延期贮存批准文件。 | （2）企业提交了情况说明和申请，获得了原审批环保部门的延期贮存批准文件。
 | （3）某企业自建危废填埋场，将含水率为88%的污泥直接进场填埋。 （4）某企业有两种性质不相容危废，该企业进行混合堆放。 | （3）企业增设压滤系统，使污泥脱水到85%以下进场填埋（其它类似的入场要求较多，达不到进场要求，需进行预处理达到入场要求方能入场） （4）企业重新对危废贮存场进行了分区，分别进行堆放（常温常压下水解、挥发的危险废物必须用符合标准的容器贮存）。
表12 常见的问题和整改建议

## Slide 26
序号 | 常见的问题 | 整改建议
2 | （5）某企业危废贮存场没有相关的环保标识，同时最近三年的危废联单不齐备。 （6）某企业将生活垃圾填入一般固废填埋场（危废填埋场），不符合相关规定。 （7）某企业有一危废填埋场，周边800m内有10多户居民。 （8）某企业自建危废填埋场，排放的渗滤液不达标。 （9）某企业的危废贮存场没有入库、出库和数量、性质、设备运行维护等的相关运行记录。 （10）某稀土分离企业酸溶渣按危险废物处理，但检测报告显示酸溶渣属中（低）放废物。 | （5）企业进行整改，设置规范化标识牌，同时配专人对固废的相关文件进行管理。 （6）企业进行整改，将生活垃圾运至附近的生活垃圾填埋场处理。 （7）企业需重新选址或建造填埋场，或与当地政府进行了协商，对相关居民进行了搬迁。 （8）企业重新委托有资质的单位进行设计，改进现有工艺，同时进行施工建设，项目建成后，渗滤液达标排放。 （9）企业进行整改，加强管理，派专人进行管理。 （10）企业进行整改，按照放射性废物管理规定采用合适的包装进行贮存、运输、处置，委托进行处置的单位需有国家授权的专营资质；放射性废物的免管须经审管部门的书面确认文件。
表12 常见的问题和整改建议

## Slide 27
序号 | 常见的问题 | 整改建议
3 | 中间物料（危险废物）处置状况不符合相关标准的要求： （1）某铅锌冶炼企业冶炼渣在厂内进行综合利用，但临时堆存场地不符合危废贮存污染控制标准要求。 （2）某铅锌冶炼企业产生的阳极泥（危废）进行外售，临时堆存场地没有防渗。 （3）某企业的废触媒交给生产厂家进行回收，但其没有相关的处置资质。 | 针对不同的情况采用不同的整改方案： ①厂内已经有回收系统，要审核渣场规范性； ②目前没有回收，拟厂内综合利用的，建设相应的回收系统（需重新做环评，并通过验收）； ②厂外回收利用的，必须交给有该种固废回收相应资质的公司处置。 （1）企业进行整改，新建危废临时堆场，使其符合防雨、防渗、防扬散、防流失等要求。 （2）企业改进临时储存场，进行防渗，同时建设阳极泥回收系统，提取有价金属，对回收过程中产生的污染进行了有效的治理。 （3）企业进行整改，与有处理资质的单位进行联系，委托处置。
表12 常见的问题和整改建议

## Slide 28
序号 | 常见的问题 | 整改建议
4 | 尾矿贮存不符合相关标准的要求： | 企业严格按照相关规范进行整改。
 | （1）某企业没有正规的尾矿库，尾矿储存不规范。 （2）某企业将水处理污泥（或其他非尾矿物质）打入尾矿库，不符合尾矿库安全监督管理规定。 （3）某企业部分老尾矿库运营期已满，被废弃，但没有进行相关的闭库设计和复垦措施。 | （1）企业进行整改，建设尾矿库、充填、综合利用，对尾矿进行了完全消纳。 （2）企业进行整改，建设水处理污泥的渣场进行贮存，与有处理资质的单位进行联系委托处置。 （3）企业进行整改，履行相关的闭库手续，进行了土地复垦。
5 | 排污申报、缴费、销售合同和监测报告有缺失情况： （1）某企业填埋场、焚烧场二次污染物监测报告不齐全，仅有1年的监测报告。 | 企业进行整改，以后要定期进行申报和缴费，签订销售合同、同时制定监测计划，严格执行国家监测制度。 （1）企业制定监测计划，委托当地监测机构按照国家监测制度的要求进行监测。
表12 常见的问题和整改建议

## Slide 29
序号 | 常见的问题 | 整改建议
6 | 企业将危废销售给无危废经营资质单位或无危废转移联单 （1）某企业将废乳化液当做一般固废进行销售 （2）某冶炼厂将浸出渣外售给有危废经营资质单位回收，但该单位危废经营资质过期。 | 企业进行整改，先在符合相关标准的暂存场暂存，同时尽快联系进行处理，转移过程需办理危废转移联单 （1）与有处理资质的单位进行联系，委托处置 （2）要求该单位重新申请危废经营资质或另委托其它有资质单位回收。
7 | 环境管理制度和风险预案不完善 （1）某企业有风险源，但没有相关的风险预案。 | 企业进行整改，补充和完善 （1）企业进行整改，编制了相关的风险预案。
8 | 环境纠纷和“三同时”环保要求没有落实 （1）某企业产生氰化尾渣，环评批复要求建设危险废物填埋场进行填埋，企业一直没有落实。 | 企业进行整改，严格按照批复要求整改 （1）企业进行了整改，委托有资质的单位进行设计、施工，并通过了验收。
表12 常见的问题和整改建议

## Slide 30
报告编制
5 报告编制
准确的判定固体废物的性质;
核实、确定一般工业固体废物和危险废物来源、种类、数量、处理处置方式、处置量；
分析一般工业固体废物及危险废物贮存场、填埋场、焚烧场处理处置能力（或储量）与产生量的相符性、废物入场准入条件的符合性、堆存方式合理性、防护措施合规性（如防渗、防雨、防尘、防流失及渗滤液收集处理等环保设施等）、环保标识的规范性;
核实一般工业固体废物和危险废物综合利用和处理处置合同（协议）、危险废物综合利用和处理处置企业的资质证书、历次危险废物转移联单。

## Slide 31
报告编制
5 报告编制
上市公司上市和再融资的环保核查报告可包括总报告和分报告。分报告对每个核查企业的总体工程、环境概况和逐条核查内容进行较为详尽地叙述，总报告应逐条对每个企业的环保核查结果进行汇总说明，要具有高度的总结性，便于审查部门进行决策。
总报告和每份分报告思路和格式统一、内容全面而简洁、条理清晰、核查的问题及整改措施合理、结论明确。

## Slide 32: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音