## Slide 1: 高级氧化技术
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3: 高级氧化技术
1.概念
凡反应涉及羟基自由基（·OH，hydroxyl free radical）的氧化过程，就属于高级氧化过程（advanced oxidation process, AOP）,又称高级氧化技术（advanced oxidation technology），深度氧化技术。

## Slide 4
2.羟基自由基的定义及特点
羟基自由基是一种很强的氧化剂，起电极电位高达2.80V

## Slide 5
特点：
(1)具有高的氧化电极电位
(2)反应速率快
(3)具有很高的电负性或亲电性
(4)无二次污染
(5)可诱发链反应
(6)可与其他处理技术连用,特别是可作为生物处理过程的预处理手段
(7)操作简单

## Slide 6: 3.羟基自由基基本反应及途径
(1)羟基加成反应
羟基自由基加合到不饱和碳–碳键上。
(2)羟基夺氢反应
羟基自由基打断C – H键，夺取一个H而形成水分子。
(3)羟基自由基的电子转移反应
羟基自由基从易于氧化的无机离子得到一个电子而形成氢氧根OH-

## Slide 7: 五、高级氧化技术分为哪几类
臭氧氧化
化学氧化法 Fenton氧化
高铁氧化
电化学氧化法
湿式氧化法 湿式空气氧化法
湿式空气催化氧化法
超临界水氧化法
光催化氧化法
超声波氧化

## Slide 8: 4.可激发产生羟基自由基的过程如下图所示：
光催化
H2O2/O3
类fenton
fenton
湿式氧化
O3
·OH

## Slide 9: 1、Fenton 法与类Fenton 法
机理如下：
Fe2 + + H2O2 →Fe3 + + ·OH + OH-
Fe3 + + H2O2 →Fe2 + + HO2 ·+ H+
HO2 ·+ H2O2 →O2 + H2O + ·OH
RH+ ·OH→R ·+ H2O
R ·+ Fe3 + →Fe2 + + R+
R+ + O2 →ROO+ →CO2 + H2O
上述系列反应中, ·OH与有机物RH反应生成游离基R ·, R ·进一步氧化生成CO2 和H2O ,从而使废水的COD 大大降低。

## Slide 10: 2、O3 氧化法
O3 氧化法处理水中有机物是有选择性的, 它取决于水中的组分, 通常对不饱和脂肪烃和芳香烃类化合物较有效, 由于这类物质具有偶极性结构,O3 通过1 ,3 偶极环上的加成作用,反应生成臭氧化物。在水中臭氧化物分解为两性离子和羧基化合物, 不稳定的两性离子进一步分解产生羧基和/H2O2 。除了加成反应外,O3 还可以进攻具有最低能的键,使其断裂。

## Slide 11: 3. O3 / H2O2 法
H2O2 的加入促进了O3 的分解, 从而增加了·OH的数量,其过程为:
O3 + OH- →HO2- + O2
H2O2 + H 2O →HO2-+ H3O+
O3 + HO2-→·OH+ O2- + O2
提高溶液的pH 值及投加H2O2 将加速O3 的分解, 溶液中·OH数量将因此得以增加, 这将有利于有机物的降解。

## Slide 12: 4、纳米光催化氧化法
H2O + h+ → ·OH+ H+
h+ + OH- →·OH
O2 + e - →O2-
·O2- + H+ → ·OOH
2 ·OOH→ H2O2 + O2
2 H2O2 + O2- →·2OH+ 2OH- + O2
由此可见，光催化氧化降解有机物实质上是一种自由基反应。

## Slide 13: 5、湿式空气氧化法
反应机理： 这是一个自由基反应过程
1 、诱导期
RH+O2 → R.•+HOO• 2RH+O2 → 2R• +H2O2
2 、增值期 R.•+ O2 → ROO•
ROO•+RH → ROOH+ R.•
3、 退化期 ROOH → RO•+ H2O2
ROOH → R.•+RO•+H2O
4、结束期 R.•＋R → R-R
ROO•+ ROO• → ROH+ROOR+ O2
湿式氧化法的关键在于产生足够的自由基

## Slide 14: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音