## Slide 1: 实验室--实验室消防安全
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。

## Slide 3: 实验室消防安全
临床医学实验室

## Slide 4: 实验室消防安全
实验室危险源介绍
实验室消防安全案例
实验室化学试剂分类及储存要求
消防器材使用讲解

## Slide 5: 实验室危险源
易燃易爆、毒性、腐蚀性、强氧化性试剂
各种电器、明火的电炉子、酒精灯
高压灭菌设备、电烘箱、恒温干燥箱
仪器设备日趋增多，用电量急剧增大而造成电路故障起火

## Slide 6: 实验室消防安全
实验室消防安全，关系着我们工作人员的生命健康，关系着我们医院的声誉和发展 ，关系着国家财产的安全。
消防安全重于泰山

## Slide 7: 易燃易爆物品爆炸案例
天津滨海新区爆炸事故
2015年8月12日23:30左右，天津滨海新区第五大街与跃进路交叉口的一处集装箱码头发生爆炸，发生爆炸的是集装箱内的易燃易爆物品。造成165人遇难8人失联

## Slide 8: 实验室消防安全案例
清华大学实验室爆炸
12月18日上午，清华大学化学系何添楼起火，发生爆炸的是一间实验室，内部存放有化学品。一名博士后身亡。

## Slide 9: 实验室消防安全案例
北大化学楼一实验室起火
2015年9月22日 ，北京大学实验室起火。疑似实验室内氢气着火。

## Slide 10: 实验室消防安全案例
南京理工大学实验楼事故
2013年4月30日，南京理工大学一处废弃实验室发生爆炸事故引发房屋坍塌，造成1死3伤。此次爆炸系因外来施工人员私自撬开实验室大门，用明火切割的方式盗拆金属构件引起的。
2015年02月02日 ，南京理工大学新化楼5楼实验室失火 ，这是该校继2013年发生实验室爆炸致一人死亡之后，再次发生险情。据分析是做实验的配比出现错误导致的失火 。

## Slide 11: 实验室消防安全
易燃易爆、剧毒、腐蚀性化学试剂
我们实验室存有易燃易爆、剧毒、腐蚀性、强氧化性化学试剂，如果在搬运、使用、储存的任何环节处理不当，均会产生严重后果

## Slide 12: 实验室危险源
我们实验室常用的易燃、易爆化学试剂
1.苯类（苯、甲苯） 2.胺类(浓氨、乙二胺 ）
3.醇类（甲醇、乙醇、正丁醇）
4.烯、腈类 （乙腈 、砒啶 ）
5.醚类 (乙醚 、石油醚 ）
6.酮类 （丙酮 、丁酮 ）
7.酯类（乙酸乙酯 、甲酸乙酯 、乙酸丁酯 ）

## Slide 13: 实验室危险源
我们实验室常用的易燃、易爆化学试剂
8.醛类（水合氯醛）
9.烷类（三氯甲烷、二氯甲烷 、正己烷、环 己烷 ）
10.固体类（硝酸钾、硝酸钠、硝酸铋 、五氧化二磷 ）

## Slide 14: 实验室危险源
我们实验室现有的毒性化学试剂
1.剧毒（乙腈）
2.高毒（三氯甲烷）
3.中毒（苯、甲苯、硫酸、硝酸、甲醇）
4.低毒（正丁醇、氨、吡啶、乙醚、丙酮、亚铁氰化钾、铁氰化钾）

## Slide 15: 实验室危险源
我们实验室现有的腐蚀性化学试剂
硫酸、硝酸、浓盐酸、甲酸、乙酸酐、氢氧化钠、氢氧化钾、苯酚

## Slide 16: 实验室危险源
我们实验室现有的强氧化剂
过氧化氢、硝酸钾、硝酸钠、高锰酸钾、五氧化二磷

## Slide 17: 实验室危险源
点闪低于-4℃的化学试剂
石油醚、乙醚、甲酸乙酯、甲酸甲酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、丙酮、丁酮、环己烷、苯、甲苯、异辛烷

## Slide 18: 实验室消防安全
有机试剂储存条件
易燃易爆试剂：阴凉通风处，室温30℃以下
毒性试剂：阴凉通风处，与酸类试剂隔离
强腐蚀性试剂：阴凉通风处，与酸类试剂隔离
强氧化性试剂：阴凉通风处，与酸类、可燃物隔离
闪点低于-4℃的试剂：阴凉通风，理想储存温度4℃ —4℃

## Slide 19: 实验室消防安全
剧毒化学品管理五双原则
双人收发
双人记账
双人双锁
双人运输
双人使用

## Slide 20: 预防危险措施
按规定储存使用危险化学品
刺激性气味：通风、戴活性炭口罩
易燃易爆：避免明火、低温、少量储存
易挥发：容器加盖，密封
进入工作室做好个人防护

## Slide 21: 预防危险措施
电器操作注意事项
使用前看操作指导书，按要求操作
不能乱拉电线
避免湿手接触电源插座或电器，防止漏电
避免同时启动几个电耗大的电器
电器起火时，要先关电源方可灭火

## Slide 22: 实验室消防安全
消防法总则第五条中明确规定，任何单位和个人都有如下义务
维护消防安全
保护消防设施
预防火灾
报告火警
参加有组织的灭火工作
公民的消防义务

## Slide 23: 消防器材使用讲解

## Slide 24
要顺风 打开灭火器，对准火焰底部喷射，不要顶风而上。
液体燃烧着火,应将灭火器对准液面,而不要对准火焰。
正确使用灭火器

## Slide 25: 消防器材使用讲解
使用灭火器进行扑救，可按灭火器的数量，组织人员同时使用，迅速把火扑灭，而不应该只由一个人使用。

## Slide 26
火被扑灭后，仍然要面对现场，防止复燃，直至确信不再燃烧，才能离开火场。
火被扑灭后，应及时更换灭火器，而不应该将空筒挂起。
正确使用灭火器

## Slide 27: 室内栓使用方法
遇有火警，按下弹簧锁，拉开箱门，连接水枪与水带接口、水带与消火栓接口，如有加压泵，击碎加压泵启动按钮玻璃，将手轮逆时针旋开，即能喷水灭火。

## Slide 28: 实验室消防安全
实验室十不准
一、不准吸烟；
二、不准乱放杂物；
三、不准实验时人员脱岗；
四、不准堵塞安全通道；
五、不准违章使用电热器；
六、不准违章私拉乱接电线；
七、不准违反操作规程；
八、不准将消防器材挪做它用；
九、不准违规存放易燃药品、物品。
十、不准做饭、住宿。

## Slide 29: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音