## Slide 1
氟化氢
安全使用知识培训
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3
目录
氟化氢的MSDS及相关知识
关于氟化氢的事故案例剖析
氟化氢泄漏、人员中毒等事故的应急处置方法
氟化氢生产操作过程中的安全要求

## Slide 4
氟化氢的安全使用说书 （MSDS）及相关知识
一

## Slide 5
氟化氢MSDS解读
一、理化性质：
无色气体，有强刺激性气味。
沸点 19.5℃，相对密度(水=1)0.988，相对蒸气密度（空气=1）1.27。
氟化氢是具有剌鼻恶臭和强烈剌激性的无色有毒腐蚀性气体，不燃烧。在常温常压下为易流动的无色发烟性液体。易溶于水，通常成为50%～60%的水溶液，即氟氢酸，它有聚合作用，所以水溶液中以H2F2或H3F3的形式存在。氟化氢遇空气中的水分则溶解而呈烟雾状。
主要用途：
氢氟酸主要用于蚀刻玻璃，以及制氟化合物。氢氟酸用作分析试剂、高纯氟化物的制备、玻璃蚀刻及电镀表面处理等 。

## Slide 6
氟化氢MSDS解读
二、危害特性：
第8.1类酸性腐蚀品
【危险特性】
本品高毒，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。
【燃爆危险】
本品不燃，但能与大多数金属反应，生成氢气而引起爆炸。遇Ｈ发泡剂立即燃烧。腐蚀性极强。
【避免接触的条件】接触空气和水。
【禁配物】易燃或可燃物，强碱、活性金属粉末、玻璃制品。
【灭火方法】切断气源，喷水冷却容器。灭火剂：雾状水、泡沫。

## Slide 7
氟化氢MSDS解读
三、健康危害
对皮肤有强烈的腐蚀作用。灼伤初期皮肤潮红、干燥。创面苍白，坏死，继而呈紫黑色或灰黑色。深部灼伤或处理不当时，可形成难以愈合的深溃疡，损及骨膜和骨质。本品灼伤疼痛剧烈。眼接触高浓度本品可引起角膜穿孔。接触其蒸气，可发生支气管炎、肺炎等。 慢性影响：眼和上呼吸道刺激症状，或有鼻衄，嗅觉减退。可有牙齿酸蚀症。骨骼Ｘ线异常与工业性氟病少见。
【职业接触限值】中国MAC(最高容许浓度)(mg/m3):1。

## Slide 8
氟化氢MSDS解读
人在25mg/m³时已感到剌激; 26mg/m³时耐受数分钟；在50 mg/m³时引起眼和鼻黏膜刺激症状,皮肤剌痛；100mg/m³，浓度下只能耐受1 min; 400一430 mg/m³浓度下。急性中毒致死。
氟化氢的刺激性危害：

## Slide 9
氟化氢MSDS解读
四、防护措施
【呼吸防护】可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压式空气呼吸器。
【手部防护】防渗手套，材质建议以氟化聚乙烯（ＰＶＤＦ）、天然橡胶为佳，布质手套完全没有防护功能，宜避免。
【眼睛防护】化学安全护目镜、宽缘硬质工作帽附有全面式护面罩。
【皮肤及身体防护】上述橡胶材质连身式防护衣、工作靴。

## Slide 10
关于氟化氢的事故案例剖析
二

## Slide 11
事故案例
因设备、管线、阀门腐蚀而导致的亡人事故
1991年，湖北某厂的无水氟化氢成品贮槽，由于观察液面的视镜突然破裂，槽内的液体氢氟酸大量喷出，致使1人死亡、1人重伤。
2006年8月，某厂操作工在巡视时经过氟化氢罐区，一个法兰连接处泄漏，一股氟化氢液体细流正在喷出（约4米射程），当操作工经过该处时，氟化氢细流打在该操作工左小臂部位，致使小臂和手背灼伤。
2009年5月21日，浙江某氟化学有限公司在送料操作过程中，氢氟酸贮槽顶部的一根衬PTFE的金属软管发生破裂，导致一名操作工灼伤，伤势较重，经抢救无效死亡。

## Slide 12
事故案例
在检修过程中发生的事故：
2006年11月，某厂机修工在检修一段已拆下来的输送氢氟酸的管道时，违规操作，在开启该段塑料管头部的阀门时，阀口对着自己的脸，残留的氢氟酸成雾状从阀门口喷出，致使该机修工脸部灼伤。
1992年，某厂的无水氟化氢贮槽在更换液位计时，操作人员虽按规定已打开放空阀进行泄压，但由于操作不当，余压并未排尽，而检修人员未经检查测试，随即拆卸液位计，致使氟化氢液体喷出，造成2人死亡。

## Slide 13
事故案例
因员工操作不当或应急处置不当而导致的亡人事故：
2010年8月1日，福建某化工有限公司氢氟酸自动灌装装置进行灌装试机时，灌装试机用的200升塑料桶，在排气口未打开的情况下，进料泵开启，70%氢氟酸进塑料桶时，桶内不能及时排气，造成充装软管从塑料桶进料口跳出，发生氢氟酸喷溅事故，造成1人死亡2人受伤。
1993年，某厂的无水氟化氢贮槽因设置在厂区道路旁，被厂内运输车辆撞坏卸料管道，大量氟化氢气体向周围大气逸出，有人因慌乱进入下风向附近的更衣室内躲藏，结果1人因吸入氟化氢过多而中毒死亡。

## Slide 14
氟化氢泄漏、人员中毒等事故的应急处置方法
三

## Slide 15
中毒处理
【皮肤接触】立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗后，可使用 氟离子结合剂六氟灵进行浸泡，葡萄糖酸钙或氧化镁钙软膏可涂抹于患部，须至少涂抹30 分钟以上，并继续直到疼痛消除15分钟以上才可停止。对于大面积的接触，在送医途中并可将患部浸泡在含钙或镁的溶液或乳胶中。就医。
【眼睛接触】立即冲水30 分钟以上，方法是自受伤眼的内侧眼角向外冲洗，以避开另一只好的眼睛。就医。
【吸入】迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
【食入】不可以催吐，可给予牛奶、含钙溶液、钙片、含镁胃乳等，以结合氟离子。就医。
急 救措 施

## Slide 16
泄漏处理
个人注意事项
立即封锁隔离溢散或泄漏区，小量泄漏，应疏散至距泄漏源半径至少30米的安全位置；大量泄漏，初始疏散至距泄漏源半径至少300米的安全位置，下风向疏散白天1700米、夜晚3600米。
留置于上风处，远离低洼地带。
在污染区尚未完全清理干净前，限制人员接近该区。
确定清理工作是由受过训练的人员负责。
提供适当的个人防护装备。

## Slide 17
泄漏处理
环境注意事项
穿戴供气密式全身防护服以达最大防护效果。
移除所有引火源(危险区内禁止抽烟，严禁火花、明火或火焰)。
报告公司EHS管理部门。

## Slide 18
泄漏处理
清理方法
在未着适当防护装备时，勿碰触泄漏物或危险容器。
避免外泄物流入下水道，水沟或其他密闭空间。
在安全许可状况下，设法阻止或减少泄漏。
使用蒸气抑制泡沫以减少蒸气。
使用洒水以减少蒸气量或驱离蒸气云，但避免水流至外泄物。
用水冲洗泄漏区域。
若可能则将外泄容器倒转，使气体逸出，代替液体流出。
若不能阻漏时，将漏泄容器移至安全处所泄空修理。

## Slide 19
应急响应及处置

## Slide 20
氟化氢的生产操作中的
基本安全要求
四

## Slide 21
一般要求
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。操作时人员必须站在上风向；
严加密闭，防止泄漏，
① 提供充分的局部排风和全面通风或采用露天设置，
② 提供安全淋浴和洗眼设备。
③ 作业现场应设置氟化氢有毒气体检测报警仪。配备两套以上重型防护服。
④ 穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套， 工作场所浓度超标的，操作人员应该佩戴自吸过滤式防毒面具。宜采用隔离式、机械化、自动化操作。避免产生酸雾。

## Slide 22
一般要求
⑤ 储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。重点储罐需设置紧急切断装置。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。生产、储存区域应设置安全警示标志。开车前做好装置的气密性检查。设备、管道法兰用四氟垫进行密封。定期更换阀门、反应釜搅拌等易腐蚀设备及管件。如：常开的阀门三个月更换一次，不常开的阀门一个月、半年更换。

## Slide 23
存储安全要求
储存安全
储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房内。库房温度不宜超过30℃。包装要求密封。氢氟酸若留存时间长，则因少量水分的作用而发生聚合，生成黑褐色的聚合物。由于聚合是放热反应，且有自动催化作用，有时会突然爆炸，为此，储存时要特别小心，贮存时间不宜太长，并注意添加稳定剂。
氢氟酸储存区设置围堰，地面进行防渗透处理，并配备倒装罐或储液池。储存区应备有合适的材料收容泄漏物。
应与易（可）燃物、食用化学品分开存放，切忌混储。
定期检查氢氟酸的储罐、槽车、阀门和泵等，防止泄漏。

## Slide 24
运输和装卸安全要求
运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
用其他包装容器运输时，容器须用耐腐蚀材料的盖密封。运输车辆应符合符合消防安全要求，配备相应的消防器材。运输车辆进入厂区，保持安全车速。
氢氟酸搬运人员必须注意防护，按规定穿戴必要的防护用品；搬运时，管理人员必须到现场监卸监装；夜晚或光线不足时、雨天不宜搬运。若遇特殊情况必须搬运时，必须得到部门负责人的同意，还应有遮雨等相关措施；严禁在搬运时吸烟。禁止在居民区和人口稠密区停留。

## Slide 25
生产中防中毒危害的对策措施
无水氢氟酸生产中应采取以下安全对策措施:
注意工艺参数的选择及量的控制,以防止生产装置中的氟化氢气体泄漏到工作场所空气中,造成人员中毒;
为使泄漏的可能性降至最低,选择耐腐蚀材料,确保设备的完整密闭；
各生产工段及岗位,应根据《使用有毒物质场所劳动保护条例》的规定，设置自动报警装置,以便提早发现有毒物品的泄漏;
生产厂房等设计为半敞开式结构,减少有毒物质在工作场所的积聚,加强设备、管道、阀门密封材料检查和保养维修及岗位巡查,严防设备跑、冒、滴、漏;
现场操作人员加强的个体防护,有毒岗位操作人员应定期体检,建立健康档案，防止慢性中毒；
企业应注意加强生产设备和储存设施的维护和维修管理,保证生产装置和储存设备的密闭性,使发生氟化氢泄漏的概率降至最低。

## Slide 26
生产中防氟化物灼伤的管理措施
无水氢氟酸生产中应采取以下安全对策措施:
生产中氢氟酸属强酸性腐蚀性物质的设备设施,设计时应合理选择流程、设备和管道结构及材料，防止物料外泄或喷溅;
禁止使用玻璃管道、管件、阀门、流量计、压力计等仪表;
设备布置应保证作业场所有足够空间,应设计必要的洗眼器、淋洗器等安全防护措施,应备有2%-3%碳酸氢钠溶液及其它应急药品,并在装置区设置救箱。
氟化氢操作人员必须全过程穿戴好耐酸防护服、鞋、手套，使用防护面罩。

## Slide 27: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音